## Slide 1: БЕЗОПАСНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ГАЗОВЕ
Изтичането на газ в затворен автомобил е опасно и може да доведе до пожар, експлозия, отравяне или задушаване.
Изтичането може да бъде причинено от изпускащи вентили на бутилки или от счупването на вентилите, както и от предпазни клапани
Възможно е в автомобила да изтече газ
Втечнените газове представляват допълнителна опасност
Втечнените газове (като например течен кислород или течен азот) бързо се изпаряват, като газът излиза или през предпазните клапани или от преобърнати контейнери, което води до натрупване на голямо количество газ в затвореното помещение
.
Разливане на нискотемпературни течности върху метал, като например върху други бутилки, може да го окрехкости и счупи.
Повечето пълни газови бутилки могат да достигнат тегло от 25 кг до над 100 кг.
По време на товаро - разтоварния процес може да възникнат наранявания поради падане/изпускане на бутилки.
Рязкото спиране или неправилното управление на автомобила представляват допълнителни опасности, породени от претоварване на автомобила или небалансирано натоварване.
Газовите бутилки може да тежат и да бъдат трудни за пренасяне
Бутилките могат да причинят наранявания или щети, ако се разместват при завиване или спиране на автомобила.
Всяка бутилка, която не е добре закрепена, представлява опасност.
Бутилките може да се разместват в автомобила
Върху етикетите са описани опасностите, които газът крие, и единствено чрез тях може да се идентифицира със сигурност съдържанието на дадена бутилка или контейнер.
Опасности при газове
Ако транспортирате бутилки „на работа“, проверете как важат за вас разпоредбите на ADR за транспортиране на опасни товари.
Ако транспортирате бутилки единствено за домашна употреба от частно лице, ADR разпоредбите не важат, но въпреки това сте „задължени да внимавате“, за да транспортирате газовете безопасно.
РАЗПОРЕДБИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ
За специфична продуктова информация относно транспортирането на газове вижте следните публикации на EIGA:
SL 01 – Опасност от задушаване
SL 04 – Безопасно транспортиране на ацетилен
SL 09 – Безопасно транспортиране на сух лед
Doc 89 – Използване на кислород за медицински цели в автомобили
РИСКОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
SL 08/17 (Редакция на SL 03)
© EIGA 2017 – EIGA дава разрешение за възпроизвеждане на тази публикация, стига Асоциацията да е упомената като неин източник

## Slide 2: КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗВАМЕ
При натоварване на автомобила се уверете, че вентилът е затворен и няма изтичане на газ.
Не разчитайте на регулатори или друго оборудване, за да спрете газа – винаги използвайте вентила на бутилката.
Уверете се, че защитната капачка или предпазител на вентила е на място (ако бутилката е проектирана с такава).
Никога не превозвайте токсични газове в невентилирани автомобили.
Предотвратете изтичане на газове
Осигурете добра вентилация
Използвайте автомобил с добра вентилация – най-добрият вариант е отворен камион или камион с ремарке с платформа, или пък автомобил, чиято товарна част е отделена от пътническата с плътна, газонепропусклива преграда и е вентилируема.
Не е препоръчително да се използват пътнически или лекотоварни автомобили, но ако се използват, включете вентилатора и дръжте прозорците частично отворени, за да осигурите добра вентилация.
Никога не оставяйте бутилки в невентилиран автомобил.
Уверете се, че всички бутилки са добре обезопасени
Ако бутилките са много тежки, използвайте механични помощни средства или поискате помощ, за да натоварите и разтоварите автомобила.
Използвайте предпазни обувки, ръкавици и предпазни средства за очи, за да предотвратите наранявания.
Разтоварете автомобила възможно най-скоро. Никога не съхранявайте газове в невентилиран автомобил – особено запалими газове – защото дори и леки изтичания могат да доведат до експлозия.
Прочетете етикетите и информационния лист за безопасност, за да разберете колко опасни са газовете, които превозвате.
Натоварване и разтоварване
Написаното по-долу се отнася за всички газове:
Спрете автомобила при първа възможност, изключете двигателя и излезте.
След като излезете от автомобила, оставете вратата отворена, за да може газът да излезе.
Отдръпнете се от автомобила и се опитайте да държите хората около вас далеч от него.
Оставете газа да се разпръсне в атмосферата.
Ако имате подозрения за изтичане в паркиран автомобил, не се качвайте в него.
Освен това:
Запалими газове:
Намалете потенциалните източници на пламък и не пушете.
Свържете се с аварийните служби – кажете им местоположението си и номера и вида на засегнатите бутилки.
Ако имате подозрения за изтичане на газ в паркиран автомобил, не се опитвайте да влезете в автомобила и не активирайте дистанционното заключване.
Свържете се с вашия доставчик на газ за съвет
ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ – ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА ГАЗ
SL 08/17 (Редакция на SL 03)
© EIGA 2017 – EIGA дава разрешение за възпроизвеждане на тази публикация, стига Асоциацията да е упомената като неин източник
Уверете се, че бутилките са правилно разпределени в товарното пространство и достатъчно обезопасени, за да се предотврати разместване по време на завиване, ускоряване или аварийно спиране.
Уверете се, че автомобилът не е претоварен
Контейнерите с нискотемпературни течности трябва да бъдат обезопасени в изправено положение, като в най-добрия случай бутилките с предпазни клапани също трябва да са обезопасени по този начин.